Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

__________________ В.А. Саблуков

«____» _____________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по  замене деревянных оконных блоков на оконные конструкции из ПВХ профиля в помещениях администрации Симского городского поселения.

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, 6.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «04» сентября  2015 г.

- конечный срок    – «05»  октября 2015 г.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные конструкции из ПВХ профиля в помещениях администрации Симского городского поселения.

Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков (4 штук) с подоконниками, отливами и подготовкой оконных проемов (4 штук) к установке оконных блоков из ПВХ профиля. |
| 2 | Уборка и вывоз мусора, демонтированных оконных блоков с подоконниками, отливами и прочими отходами от демонтажа деревянных оконных блоков. |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профиля и фурнитуры в соответствии с чертежом оконных блоков (4 штук). |
| 4 | Установка (для 4 оконных блоков) подоконников, отливов, внутренних откосов, наружных откосов. |
| 5 | После установки оконных блоков удалить защитную ленту с профиля, подоконной доски и фурнитуры. |

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконный блок из ПВХ профиля | Оконный блок разделен на 2 одинаковые части (левая и правая). -Цвет белый; -Размер: 1280 мм х 1800 мм; -толщина оконного профиля из ПВХ - не менее 60 мм; -количество камер оконного профиля - не менее 3; -количество камер стеклопакета - не менее 2; -толщина стекла стеклопакета - не менее 4 мм; -обязательно наличие поворотно-откидной створки, направление открывания правое; - возможность микропроветривания; - наличие не менее 2-х контуров уплотнения. |
| 2 | Подоконник ПВХ | Ширина - не менее 400 мм, длина - не менее 1500 мм., цвет – белый. |
| 3 | Внутренние откосы | Выполнены их ПВХ сэндвич-панелей толщиной - не менее 10 мм, шириной - не менее 400 мм в комплекте со стартовым и финишным профилем белого цвета. |
| 4 | Отлив | Выполнен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием белого цвета. Ширина – не менее 200 мм, длина – 1340 мм. |
| 5 | Наружные откосы | Выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием белого цвета. Ширина – не менее 100 мм. Откосы выполняются по всей длине и высоте окна. |

Требования к качеству работ:

Оконные блоки соответствуют ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»,  ГОСТ 30777-2002 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для  оконных блоков. Технические условия»  и иным действующим  стандартам, строительным и санитарным нормам и правилам.

- Конструкция зацепов (засовов) и запорных (ответных) планок обеспечивает возможность регулировки прилегания створки (полотна) к коробке.

- Подвижные детали изделий перемещаются без заеданий.

- Конструкция разъемных соединений изделий исключает возможность их самопроизвольного разъединения после их установки на оконный блок.

- Конструкции изделий обеспечивают возможность их замены и регулировки в процессе эксплуатации.

- Конструкции изделий обеспечивают надежную фиксацию створки, надежное крепление деталей и узлов к створкам (полотнам) и коробкам.

Все поставляемые материалы при эксплуатации не изменяют своих качеств как минимум на гарантийный период эксплуатации.

На поверхности оконных блоков и других применяемых в работе материалов отсутствуют трещины, повреждения, расслоения, неравномерность окраски. Все используемые материалы используются при следующих условиях: относительная влажность от 10% до 100%, температурный диапазон окружающей среды от минус 50ºС до плюс 50°С, воздействие осадков.

Оконные блоки, водоотливы, подоконники, откосы и другие  конструкции  устанавливаются новыми, 2015 года выпуска.

Все работы выполняются из материала Подрядчика.

Требования к техническим характеристикам работ:

До  осуществления  поставки  конструкций  и начала  ремонтных работ  Подрядчик  производит  уточняющие  замеры  оконных блоков, водоотливов, подоконников, откосов и других  конструкций  ПВХ  и согласовывает  их с Заказчиком, так как  размеры  оконных  блоков  в  каждом  кабинете  могут  варьироваться в пределах 50 и более  мм.

При монтаже оконных блоков предусматривается последующая отделка откосов внутри помещения и со стороны улицы.

Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов производится по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения.

Конструкция узлов примыкания обеспечивает отвод дождевой воды и конденсата наружу.

Пароизоляция швов со стороны помещения более плотная, чем снаружи.

Конструкции оконных блоков обеспечивают возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трех плоскостях.

Подоконники, внутренние и наружные откосы, отливы  и оконные профили устойчивы: к воздействию воды, к любым моющим средствам, в т. ч. содержащим хлор и к нитрорастворителям, тяжело воспламеняемые.

Подоконники, отливы, откосы, декоративные уголки выполнены цельными, без швов и соединений.

Подоконники комплектуются торцевыми заглушками для подоконников (для четырех штук) с двух сторон (постоянная величина).

Все оконные блоки оснащены: блокиратором (блокировщиком) неверного открывания; фиксатором (для фиксации открытого положения створки окна); профилем ПВХ от пыли (атрибут пластиковых окон, защищающий паз для штапика от попадания в него пыли); металлическими ручками для окон белого цвета с блокирующим механизмом, цельнометаллическим стержнем из высоколегированного, коррозионно-устойчивого сплава, полимерным покрытием; морозостойким (до -50ºС) резиновыми эластичными уплотнителями с плотным прижимом без запаха; подоконниками белого цвета; откосами белого цвета (внутренними и наружными), противовзломной фурнитурой, отливами белого цвета из оцинкованной стали с полимерным покрытием, проставочным профилем, декоративными уголками.

| Петли выполнены морозостойкими (до -50 градусов), закрытыми прочными пластиковыми крышками. Конструкция узлов примыкания обеспечивает отвод наружу атмосферной влаги и влаги, образованной от конденсации паров, выходящих из помещений. На крепежных анкерах предусматриваются декоративные заглушки. |  |
| --- | --- |

Все поставляемое оборудование выполнено из материалов, разрешенных к применению на территории РФ, соответствующих гигиеническим требованиям безопасности, не содержит свинца. Не создает угрозу жизни человеку и окружающей среде при условии эксплуатации, хранения и утилизации согласно инструкции по эксплуатации.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ осуществляются при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

Чертеж оконного блока:

Экономист экономического

отдела администрации                                                                                     Ю.В. Кашуба

Ведущий специалист экономического

отдела администрации                                                                                     Ю.В. Булыкина