Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Симского городского поселения _________________ Г.В Сулимов «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту изгороди по периметру кладбища

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «23» июля 2015 г.

- конечный срок    – «21» августа 2015 г.

Требования к выполняемым работам:

выполнять работы надлежащего качества, соблюдая нормы охраны труда и  техники безопасности в соответствии с СП  40-101-96; СНиПам 3.05.01-85;  2.04.05-91;  2.04.14.-88;  2.01.02-85;  3.05.01-85; 3.05.04.-85: 41.01-2003; 31.01-2003. СН 478-80; СН 550-82; ВСН 58-88р, ТУ; ТК; и ГОСТ и иным нормативным  документам.

Обустраиваемое ограждение на кладбище  составит 232,5 погонных метров (155м * 1,5м).

Для устройства данного ограждения необходимо:

| № п/п | Проводимые работы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прокопать ямы (глубина-700мм., длина – 200 мм., ширина – 200 мм.), для установки деревянных опор (столбов) по периметру ограждения кладбища | 10 шт. |
| 2. | Установить деревянные опоры (высота – 2000 мм., ширина – 150 мм., толщина – 150 мм.) для изгороди | 10 шт. |
| 3. | Натянуть оцинкованную сетку «рабицу» (ячейки 45мм*45мм или 50мм*50мм) и закрепить скобами на деревянные опоры. | 155 м |
| 4. | Укрепить сетку прожилинами из бруса (ширина – не менее 50 мм., толщина – не менее 100 мм.) | 310 м |
| 5. | Изготовить двухстворчатые деревянные ворота (ширина – 4000 мм., высота – 1500 мм.) прожилины из бруса (ширина – не менее 50 мм., толщина – не менее 100 мм.), с обшивкой сеткой «рабицей» | 26 м |
| 6. | Установить двухстворчатые деревянные ворота с северной стороны кладбища | 1шт. |

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                                     С.Г. Карпушина