Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского  городского поселения

______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2015 г.

Техническое задание

на  устройство автопарковки для инвалидов

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «13» августа 2015 г.;

- конечный срок – «27» августа 2015 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить в соответствии с

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические  требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограничений и направляющих устройств.

Дорожные знаки выполняются для дорог местного значения – типоразмер I.

| № п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сим ул. Давыдова, у здания администрации Симского ГП | Устройство дорожных знаков |  |
|  |  | - Информационный знак 6.4 «Место стоянки» (с креплением и металлической стойкой диаметром не менее 55 мм и не более 57 мм, L=4м) | 1 шт. |
|  |  | - Знак дополнительной информации 8.17 «Инвалиды» (с креплением и металлической стойкой диаметром не менее 55 мм и не более 57 мм, L=4м) | 1 шт. |
| 2. |  | Устройство дорожной разметки |  |
|  |  | 1.24.3 - дублирование дорожного знака «Инвалиды» | 1м2 |
|  |  | 1.14.1 – пешеходный переход | 24м2 |

Начальник отдела РИиБ администрации

Симского городского поселения:                                                                 С.Г. Карпушина