Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ___________________ А. Д. Решетов «____» _______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт пешеходной дорожки к пешеходному переходу по ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1) в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1).

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «07» июля 2016 г.; - конечный срок – «15» июля 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р52766-2007- «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

табл. № 1

| № п/п | Выполняемые работы | Длина(м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения сквера по ул. Курчатова,1 | 7 |
| 2 | Снятие поверхностного (дернового) слоя почвы | длина- 8 ширина-2 глубина-0,2 |
| 3 | Планировка площади | 16м2 |
| 4 | Устройство несущего слоя из щебня толщиной 15см фракцией 40×70 | длина- 8 ширина-2 |
| 5 | Устройство покрытия из асфальтобетона | длина- 8 ширина-2 |
| 6 | Устройство металлического ограждения сквера по ул. Курчатова,1 | 7 |
| 7 | Устройство обочин из песчано-щебеночной смеси | ширина- 0,5м длина-16м |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                                       С. Н. Чванов