Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ________________ В.А. Саблуков «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт пешеходного моста через реку Сим в районе МКОУ СОШ № 1

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г.Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «26» августа 2015г.

- конечный срок   – «15» октября 2015г.

Работы выполняются в соответствии с  ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», ТУ, ТК и иными нормативными документами.

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Подготовить съезд в реку с перемещением  грунта на 120 м2.

2.Разобрать настил моста 90 м2.

3.Произвести демонтаж металлических конструкций (ходовых пролетов моста из   железнодорожных рельс) 5,12тн.

4.Откопка 3 штук опор моста.

5.Демонтаж металлических опор в количестве 3шт.

6.Изготовление опор моста в количестве 3шт., согласно рис.1, используя следующие материалы:

-трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15 или 20 или 25, наружным диаметром не менее 325мм, толщина стенки не менее 8 мм.

-стальной лист- сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной не менее 9, не более 12 мм.

-шпилька: длиной 300мм, Ø М24.

-дорожная  железобетонная плита: ПЖБ-60-12, объемом не менее 1,72 м3.

7.Разработка трех котлованов под опоры моста.

8.Установка опор моста в количестве 3шт в подготовленные котлованы с последующей засыпкой грунтом.

9. Восстановление металлических конструкций ходовых пролетов моста.

10.Восстановление  настила моста 90м2 с полной заменой досок на 45м2, с использованием доски толщиной не менее 40 мм.

11.Вывоз мусора.

Специалист 1 кат. отдела РИиБ администрации СГП	                                   Напалкова А.С.