Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ________________ В.А. Саблуков «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство остановочной  площадки  к  автобусной остановке по ул. 40 лет Октября

в г. Сим Челябинской области

Место поставки и установки: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «26» августа 2015г.

- конечный срок   – «25» сентября 2015г.

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». ОСТ 218.1.002-2003г. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Необходимо выполнить следующие работы:

| 1. Отсыпка грунта под остановочную и посадочную площадку | 6,86м3 |
| --- | --- |
| 2. Выравнивание грунта под остановочную площадку бульдозерами | 49м2 |
| 3. Копка траншеи под бортовой камень | 0,76м2 |
| 4. Установка бортового камня | 19шт. |
| 5. Устройство основания из щебня толщиной 15см. (фракция 40×70) с последующим уплотнением. 6. Розлив вяжущих материалов. | 39м2 39м2 |
| 7. Устройство покрытия из плотной асфальтобетонной смеси толщиной 7 см под остановочную площадку с последующим уплотнением катком. | 39м2 |
| 8. Укрепление обочин щебнем высотой 10см., шириной 50см. | 1м2 |

Специалист 1кат. отдела РИиБ администрации СГП	                  Напалкова А. С.