Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ______________ Р.Р. Гафаров «___» __________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дорожного покрытия в г. Сим, Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, участок дороги  по ул. Октября и участок дороги  по  ул. Курчатова.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «18» августа 2016 г.;

- конечный срок – «09» сентября 2016 г.

Требования к выполняемым работам: выполнение работ производить согласно ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона. ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Октября                 табл. № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | м3 | 10,92 |
| 2 | Разборка щебёночных покрытий и оснований | м3 | 13,65 |
| 3 | Устройство основания из щебня толщиной 15см при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2), однослойное | м2 | 91 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,1875 |
| 5 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7см пористых крупнозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 1312 |
| 6 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 1312 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т (работающими вне карьера) на расстояние до 25км | т | 371,15 |
| 8 | Обочина: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. | м3 | 25,2 |

Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Курчатова                                           табл. № 2

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт участка дороги по ул. Курчатова от д. № 123 по ул. Свободы 50м в западном направлении |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,26 |
| 2 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 7см пористых крупнозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 325 |
| 3 | Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5см плотных мелкозернистых (плотность каменных материалов 2,5-2,9г/м3), с последующим уплотнением катком | м2 | 325 |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т (работающими вне карьера) на расстояние до 25км | т | 91,93 |
| 5 | Обочина: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. | м3 | 8,4 |
| Ремонт участка дороги от ул. Революции (от светофора) до ул. Свободы в районе д. № 123 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 1813 м2 | м2 | 956 |
| Ремонт участка дороги от ул. Нагорная, в районе д. № 74 до стадиона |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 252 м2 | м2 | 124 |

Наименование, характеристики и количество применяемого материала                         табл. № 3

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ | 13,65м3 | фракция 40-70мм |
| 2 | Асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для пористого асфальтобетона щебёночные | 265,35т | марка II |
| 3 | Асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые | 197,73т | марка II, тип Б |
| 4 | Смесь готовая песчано-щебёночная | 40,992м3 | марка Др. 8, размер зёрен 20-10, сорт 5 |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                           С. Н. Чванов