| Приложение 2 к муниципальному контракту от «____» _______________ 2015 г. № _____ СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Симского городского поселения ________________ Г.В. Сулимов «____» _____________ 2015 г. |
| --- |
| Стройка: | Благоустройство г.Сим |
| Объект: | благоустройство |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 38 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт и покраска перильных ограждений мостов |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 7.257 | тыс. руб. | 77.438 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.227 | тыс.чел.ч | 0.227 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.377 | тыс. руб. | 28.130 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-23-2 Ремонт металлических ограждений средний, 1 м2 | 6 | 117.20 | 107.63 | 6.12 | 703.22 | 645.79 | 36.69 |  |  | 7 968 | 7 643 | 211 |
|  |  |  |  | 3.46 |  |  | 20.74 |  |  |  |  | 114 |  |
| 2. | С103-0132 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, м | 20 | 14.00 |  |  | 280.00 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
|  |  |  |  | 14.00 |  |  | 280.00 |  |  |  |  | 1 396 |  |
| 3. | Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.1 | 1 411.39 | 824.54 | 1.03 | 2 963.91 | 1 731.53 | 2.17 |  |  | 23 741 | 20 487 | 12 |
|  |  |  |  | 585.82 |  |  | 1 230.22 |  |  |  |  | 3 242 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 3 947.13 | 2 377.32 | 38.86 |  |  | 33 105 | 28 130 | 223 |
|  |  |  | 1 530.96 |  |  |  |  | 4 752 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 667.13 | 2 377.32 | 38.86 |  |  | 31 709 | 28 130 | 223 |
|  |  |  | 1 250.96 |  |  |  |  | 3 356 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=68 - по стр. 3) | 2 056.85 |  |  |  |  | 20 657 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 3) | 1 253.24 |  |  |  |  | 11 863 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 6 977.22 |  |  |  |  | 64 229 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 280.00 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
|  |  |  | 280.00 |  |  |  |  | 1 396 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 280.00 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 7 257.22 |  |  |  |  | 65 625 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 056.85 |  |  |  |  | 20 657 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ НДС 18% ИТОГО с учетом НДС | 1 253.24 |  |  |  |  | 11 863 11813 77 438 |  |  |

| Составил: | Волкова Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |