Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ___________________ А. Д. Решетов «____» _______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство светофорного объекта по ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1)

в г.  Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1)

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «17» июня 2016г.; - конечный срок – «08 » июля 2016г.

Работы выполняются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

табл. № 1

| № п/п | проводимые работы | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка стоек под светофор | 2шт. |
| 2 | Монтаж светофорного объекта по ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1) | 1шт. |
| 3 | Подключение светофорного объекта по ул. Курчатова | 1шт. |

Наименование, характеристика и количество применяемого товара                табл. № 2

| № п/п | Наименование товара | Количество | Показатели товара, значения которых не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канат двойной свивки ЛК-РО 6х36 | 50м | Без покрытия из проволок марки В ∅=6,3мм. Л – свивка левая; К – сочетание направляющих свивки элементов каната комбинированного; Р – по степени уравновешенности –рихтованное; О- односторонне направление; 6- количество проволок центрального слоя; 36 – количество проволок в сечении. |
| 2 | Светофор светодиодный транспортный типа Т.7 | 4 | с подключением к сети 220В со встроенной АКБ для работы в режиме 24ч/сутки, одна секция, светодиодные излучатели ∅ =200мм, цвет свечения: желтый, мигание сигнала(частота 1ГЦ±10%) |
| 3 | Стойка светофора стальная | 2 | высота 8,5м, наружный ∅ =90мм., толщина стенки 5мм, материал: сталь 45, масса – 88кг. |
| 4 | Контроллер дорожный универсальный КДУ-ЗН | 1 | локальный или в системе управления АСУДД, программирование любой схемы организации движения, работа по суточным и недельным графикам, 10 каналов (10жел), контроль перегорания ламп, и наличия напряжения. Защита от короткого замыкания и пробоя выходных цепей. |
| 5 | Счетчик электроэнергии однофазный | 1 | тип СО 505М 10-40А |
| 6 | Шкаф металлический вандалозащищенный, химически стойкий | 1 | с огрунтованными и окрашиваемыми поверхностями (60*40*30см.) |
| 7 | Шкаф металлический вандалозащищенный, химически стойкий | 1 | с огрунтованными и окрашиваемыми поверхностями (30*20*10см.) |
| 8 | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ | 70м | с числом жил – 7 и сечением - 1,5мм |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                           С. Н. Чванов