Приложение 2

к документации об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

___________________ В.А. Саблуков

«___» ____________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку автобусного остановочного павильона

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «25» ноября 2015 г.;

- конечный срок – «08» декабря 2015 г.

Работы выполняются в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196 от 10.12.1995г., ОСТ 218.1.002-2003г. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Требования к функциональным характеристикам и к качеству товара:

Остановочный павильон предназначен  для укрытия пассажиров, ожидающих прибытие автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов.

Павильон представляет собой металлическую замкнутую, неразборную, сварную конструкцию усиленного типа. Он состоит из каркаса, крыши, задней, левой и правой стенок и  передней стенки.

Конструкция павильона и его элементы не содержат материалы, представляющие опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации. Павильон поставляется новым, не бывшими в эксплуатации, не восстановленный, соответствует требованиям стандартов по качеству.

Характеристика товара и объем выполняемых работ

В комплект постановки входит:

- Автопавильон с урной и лавочкой в сборе – 1 шт.

- Штанга под знак «Автобусная остановка» - 1 шт.

Постановка и установка остановочного павильона (эскиз прилагается) в количестве – 1шт;

Остановочный павильон имеет следующие размеры:

длина         не менее  4000мм.

ширина      не менее  2000мм.

высота       не менее  2500мм.

Стойки 6шт. – труба размером не менее Ø 70мм.

Каркас выполнен из гнутого прямоугольного профиля  размером не менее 50×25×4мм. Задняя стенка и две боковые из металлического профильного листа H=10 с полимерной окраской.

Крыша изготовлена из кровельного металлического профилированного листа Н60, кровельный, декоративный козырек - металлочерепица, цвет – оттенки красного.

Окраска крыши осуществляется порошкополимерным методом, цвет крыши: оттенки синего.

Передняя стенка – 1/2 часть декоративная, изготовлена из металлического гнутого прямоугольного профиля не менее 20*20мм. На задней стенке, внутри павильона, крепится скамья.

Требования к посадочной скамье:

1) высота над уровнем земли: не менее 50см. и не более 60см.;

2) длина скамьи: не менее 3,9м и не более 4,0м.;

3) ширина скамьи: не менее 40 см. и не более 50см.;

4) цвет: покрытая лаком;

5) каркас металлический;

6) сиденье – брус деревянный, размером не менее 100×40мм., строганный с закруглением

острых кромок.

У павильона имеется:

– доска для размещения объявлений, размером не менее 1000×600мм;

– табличка для расписания движения транспорта, размером не менее 600×400 мм;

– урна, опрокидывающаяся, объемом не менее 20л. и не более 30л. для сбора мусора.

– штанга под знак «Автобусная остановка» труба диаметром не менее Ø 50. Высота штанги не менее 4м.

Выполнены в едином с остановочным павильоном стиле.

Павильон устанавливается на асфальтированной площадке. В местах опорных стоек в пробуренные отверстия забиваются стальные штыри – 6штук, размером  не менее Ø 30×600мм. Из низкоуглеродистой стали, на которые через отверстия устанавливаются закладные пластины размером  менее 150×150×5мм – 5штук из низкоуглеродистой стали и привариваются к штырям. Стойки павильона устанавливаются на закладные пластины и привариваются.

Эскиз автобусного остановочного павильона

Начальник отдела РИиБ администрации СГП	         С. Г. Карпушина