Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ________________________ Г.В. Сулимов «____» _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ___________________ В.А. Саблуков «____» _______________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию автодорожного моста через реку Сим

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, в полном объеме, в том числе затраты на материалы, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Железнодорожная, автодорожный мост через реку Сим.

Работы выполняются в соответствии с СНиП 3.06.07-86, ВСН 4-81, СНиП 2.03.05-84; "Инструкцией по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах", разработанной ГП "Росдорнии" и утвержденной Федеральным дорожным департаментом 24.02.96г.

- Общие данные.

1.1.Сроки выполнения работ:

- начальный срок – «01» августа 2015 г.

- конечный срок – «29» сентября 2015 г.

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.2.Стадии выполнения работ:

- Обмеры для составления планов и разрезов на предмет состояния конструкций объекта:

Автодорожный мост через р. Сим,

- год постройки – 1973г.

- грузоподъемность – 20т.

- длина моста – 59,49м

- общая ширина моста – 9,0м

- ширина проезжей части – 6м

- Обследование  с целью выявления состояния моста, оценки его грузоподъемности, разработки рекомендаций по эксплуатации и необходимому ремонту

- Предоставление результатов (отчета) обследования заказчику в 2-х экземплярах.

# 2. Структура отчета

# 2.1.Технический отчет должен состоять из следующих основных разделов:

# - Титульный лист и список исполнителей

- Содержание

- Введение

- Краткие сведения о сооружении

- Анализ технической документации по сооружению

## - Состояние сооружения по данным настоящего обследования: покрытие, водоотвод, ограждения, тротуары и перила,

## гидроизоляция, деформационные швы, несущие конструкции

# - Измерения (инструментальная диагностика)

- Результаты испытаний в соответствии со СНиП 3.06.07-86.

- Определение грузоподъемности сооружения

- Выводы и рекомендации (оценку фактического состояния конструкции; количественную оценку степени повреждения

основных элементов; фактическую грузоподъемность;  возможные альтернативные варианты ремонта или реконструкции

сооружения, ремонта или усиления отдельных элементов)

- Рисунки, схемы, фотографии

- Паспорт сооружения (моста)

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП                           С.Г. Карпушина