Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель контрактной службы ________________ Г. В. Сулимов «_____» _____________2015 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Симского городского поселения ________________В.А. Саблуков «_____» _______________2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку автобусного остановочного павильона

Место поставки и установки: Челябинская область,  г. Сим, ул. 40 лет Октября.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «14» октября 2015г.

- конечный срок   – «27» октября 2015г.

Установка выполняется в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196 от 10.12.1995г., ОСТ 218.1.002-2003г. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Требования к функциональным характеристикам и к качеству выполняемых работ:

Остановочный павильон предназначен  для укрытия пассажиров, ожидающих прибытие автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов.

Павильон представляет собой металлическую замкнутую, неразборную, сварную конструкцию усиленного типа. Он состоит из каркаса, крыши, задней, левой и правой стенок и  передней стенки.

Конструкция павильона и его элементов не содержит материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации. Остановочный павильон поставляется и устанавливается  новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, соответствует требованиям стандартов по качеству.

Характеристика автобусного остановочного павильона

В комплект поставки входит:

- Автопавильон с урной и лавочкой в сборе – 1шт.

- Штанга под знак «Автобусная остановка» - 1шт.

Поставка и установка остановочного павильона (эскиз прилагается) в количестве – 1шт;

Остановочный павильон имеет следующие размеры:

длина      не менее  4000мм.

ширина   не менее  2000мм.

высота    не менее  2500мм.

Каркас выполнен из гнутого прямоугольного профиля  размером не менее 80×60×4мм. Задняя стенка, стена левая и правая изготовлены из профилированной стали, стеновой.

Крыша изготовлена из кровельного металлического профилированного листа Н60, кровельный, декоративный козырек – металлочерепица, цвет – оттенки красного.

Окраска крыши осуществляется порошкополимерным методом, цвет крыши: оттенки синего.

Задняя и боковые ветрозащитные стенки  представляют собой рамную сварную конструкцию, обшитую профнастилом с полимерным покрытием. Передняя стенка – ½ часть декоративная, изготовлена из металлического гнутого прямоугольного профиля  не менее 40мм*20мм. На задней стенке, внутри павильона,  крепится скамья.

Требования к посадочной скамье:

1) высота над уровнем земли: не менее 50см и не более 60см;

2) длина скамьи: не менее 3,9м и не более 4,0м;

3) ширина скамьи:  не менее 40см и не более 50см;

4) цвет: покрытая лаком;

5) каркас металлический;

6) сиденье – брус деревянный, размером не менее 100*40мм., строганный с закруглением

острых кромок.

У павильона имеется:

– доска для размещения объявлений, размером не менее 1000*600мм;

– табличка для расписания движения транспорта, размером  не менее 600*400мм;

– урна, опрокидывающаяся, объемом не менее 20л. и не более 30л. для сбора мусора. Изготавливается в едином с остановочным павильоном стиле.

Павильон устанавливается на асфальтированной площадке. В местах опорных стоек в пробуренные отверстия забиваются стальные штыри – 5штук, размером не менее Ø 30*600мм. Из низкоуглеродистой стали, на которые через отверстия устанавливаются закладные пластины размером не менее 150*150*5мм – 5штук из низкоуглеродистой стали и привариваются к штырям. Стойки павильона устанавливаются на закладные пластины и привариваются.

Эскиз автобусного остановочного павильона

Начальник отдела РИиБ администрации СГП	         С. Г. Карпушина