Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главы Симского

городского поселения

_________________ Г.В Сулимов

«___» ____________ 2015 г.

Техническое задание

на устройство посадочной площадки к автобусной остановке по ул. Революции

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Революции.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «24» июля 2015 г.

- конечный срок    – «24» августа 2015 г.

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». ОСТ 218.1.002-2003г. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

| № п/п | Вид работ | Месторасполо жения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокопать канаву (длина 1300, ширина 600, глубина 400) | Ул. Революции | 0,312м3 |
| 2. | Уложить трубу металлическую Характеристики трубы: наружный диаметр – не менее 500 мм.; длина трубы – 1100 мм. толщина стенки – не менее 4 мм. |  | 1 шт. |
| 3. | Уложить перекрытие канавы из плиты б/у (3000*1500*170) Плита передается Подрядчику Заказчиком. |  | 1 шт. |
| 4. | Разработка грунта под остановочную площадку и посадочную площадку (7*16*0,7) |  | 78,4м3 |
| 5. | Планировка грунта под остановочную площадку и посадочную площадку |  | 112м2 |
| 6. | Копка траншеи под бортовой камень (0,2*0,2*21) |  | 0,84м3 |
| 7. | Установка бортового камня |  | 21м |
| 8. | Устройство основания из щебня толщиной 15см (фракция 40*70) |  | 81м2 |
| 9. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, с использованием битумной эмульсии |  | 39м2 |
| 10. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7см, с использованием битумной эмульсии, с последующим уплотнением катком массой до 10 т |  | 42м2 |
| 11. | Перевозка грузов на расстояние до 25 км |  | 17,6т |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.